ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку сметной документации на

Реконструкцию здания гаража в г.Отрадный

наименование объекта

Сметная документация должна быть разработана в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.08г. №87, Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации МДС 81-35.2004, действующими сметными нормативами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов.

А. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком

1. Основные технико-экономические показатели по объекту.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объектов | Вид строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание гаража | реконструкция |
| 2 | Котельная | Техническое перевооружение |
| 3 | Газопровод низкого давления к котельной | Новое строительство |
| 4 | Охранно-пожарная сигнализация | реконструкция |

II. Источник финансирования строительства (реконструкции, нового строительства).

Собственные средства Заказчика

При подготовке сметных расчетов использовать сметные нормативы:

- Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004;

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004;

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2004;

- Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004;

- Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕР-2001) МДС 81-37.2004;

- Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-38.2004;

- Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область ТЕР 81-02-2001 в редакции 2010г. (Etalon);

- Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Самарская область ТЕРр 81-04-2001 в редакции 2010г. (Etalon)

- Территориальные единичные расценки на монтажные работы. Самарская область ТЕРм 81-03-2001 в редакции 2010г. (Etalon);

- Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Самарская область ТСЭМ-2001;

- Территориальные средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Самарская область ТССЦ-01-2001;

И другие сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов.

III. Условия производства работ.                                                             Таблица 2

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства | Условия пр-ва работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Здание гаража | Работы производятся в застроенной части города при наличии следующих факторов: - производственные здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ; - стесненные условия складирования материалов или невозможность их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; - строительство объекта, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана. |
| 2 | Котельная |  |
| 3 | Газопровод низкого давления к котельной |  |
| 4 | Охранно-пожарная сигнализация | Нормальные условия производства работ |

IV. Методы определения сметной стоимости при подготовке локальных и объектных сметных расчетов  
                                                                                                                               Таблица 3

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства | Метод подготовки сметных расчетов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Здание гаража | ресурсный |
| 2 | Котельная | ресурсный |
| 3 | Газопровод низкого давления к котельной | ресурсный |
| 4 | Охранно-пожарная сигнализация | ресурсный |

V. Уровень ценовых показателей ресурсов при составлении сметной документации.

При подготовке сметной документации по объектам капитального строительства ресурсным методом использовать информацию о текущих ценах на ресурсы в уровне цен _________ 201_г., разрабатываемую ежемесячно Самарским центром по ценообразованию в строительстве. Перечень производителей основных отделочных материалов, указан в табл.5.

Требования к видам материалов, для производства отделочных работ                                          Таблица 4

| № п/п | Вид материала | Производитель | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная, для стен и потолков | Ореол, Расцвет | ВД-АК-111 |
| 2 | Линолеум коммерческий гомогенный | Синтерос | IQ Horizon |
| 3 | Плитка керамическая глазурованная настенная | Шахтинская плитка | Гладкая с рисунком, нанесенным методом сериографии, без завала. |
| 4 | Пластиковые панели ПВХ | ОРТО | Цвет по согласованию |
| 5 | Двери 2-го этажа | Самарская фабрика дверей | «Верона». Глухие, фанерованные шпоном дуба, с доводчиками. |
| 6 | Двери входные металлические | Самарская фабрика дверей | М330 |
| 7 | Дверь противопожарная (вход в котельную) | ООО НПО «Циклон» | Дверь противопожарная стандартной комплектации |
| 8 |  |  |  |

VI. Стоимость работ и затрат, произведенных Заказчиком.

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стоимость работ по инженерным изысканиям | 246,61 |
| 2 | Стоимость проектных работ здание гаража | 657,56 |
| 3 | Стоимость проектных работ котельная, ГНД | 478,03 |
| 4 | Стоимость проектных работ реконструкция ОПС. | 70,00 |

VII. Перечень прочих работ и затрат, стоимость которых необходимо включить в сметную документацию:

- Стоимость инженерных изысканий – по данным п. 1 табл.5;

- Стоимость проектных работ – по данным п. 3 таблицы 5;

- Строительный контроль – на основании нормативов в соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов РФ;

- Затраты на временные здания и сооружения;

- Страхование строительных рисков – в соответствии с положениями МДС 81-35.2004 в размере 1%;

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – в размере 2% в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87;

- Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость – в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

Б. Исходные данные, предоставляемы Главным инженером проекта (по согласованию с Заказчиком)

Объемы работ для включения в сметную документацию следует принимать на основании проектной документации.